E K O - K O M P L E T ZAKŁAD TECHNIKI SANITARNEJ GRZEWCZEJ I GAZOWEJ BADANIA PROJEKTY WYKONAWSTWO Brzeźnica 212 ; 39 - 206 Pustków 3 ; tel./fax 0-14-6700020

RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Temat : Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectw gminy Padew Narodowa: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów. Obiekt : Kanalizacja sanitarna dla miejscowości : Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów w gminie Padew Narodowa. Inwestor : Urząd Gminy w Padwi Narodowej 39-340 Padew Narodowa 212. Branża : Sanitarna.

Projektant :

Etap : warunki lokalizacji inwestycji PAŹDZIERNIK 2004

##### S P I S   T R E Ś C I

- DANE OGÓLNE

  - Cel i zakres opracowania

  - Podstawy prawne do sporządzenia raportu

  - Podstawy techniczne i źródła informacji

- RAPORT ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

  - Opis planowanego przedsięwzięcia

    - Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

    - Projektowana kanalizacja sanitarna

    - Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

  - Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia

- Opis analizowanych wariantów

    - Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia

    - Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

- Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w razie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego trans granicznego oddziaływania na środowisko

- Uzasadnienie wybranego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko i jego elementy w tym : ludzi, zwierzęta i rośliny, powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze i hałas, klimat, dobra materialne i kultury, krajobraz z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania między tymi elementami

- Przewidywane znaczące oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji, eksploatacji oraz likwidacji, obejmujący : bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

- Przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko

- Porównanie proponowanej technologii z technologią spełniająca wymagania, o których mowa w art. 143 Ustawy-Prawo ochrony środowiska i najlepszą dostępną technologią

- Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich

- Analiza możliwych konfliktów społecznych związanych z przedsięwzięciem

- Przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji

- Wskazanie trudności wynikających z niedostatku techniki i wiedzy przy opracowaniu raportu

- Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie

- Sposób i stopień uwzględnienia ustaleń dotyczących ochrony środowiska zawartych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i innych rozstrzygnięciach administracyjnych dotyczących ochrony środowiska.

- Wnioski dotyczące projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego

- Rysunki

  - Sytuacja plan poglądowy  1 : 25 000

  - Plany sytuacyjne projektowanych pompowni sieciowych P14 – P59  1 : 1 000.

- DANE OGÓLNE

  - Cel i zakres opracowania

Opracowanie Raportu ma na celu wykazanie, na ile projektowana kanalizacja sanitarna dla sołectw gminy Padew Narodowa i jej późniejsza eksploatacja wpłynie na stan środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji oraz infrastruktury technicznej z nią związanej.

W Raporcie winny być wskazania i uwarunkowania, które muszą być spełnione przy projektowaniu i budowie kanalizacji sanitarnej sołectw  Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów w gminie Padew Narodowa i jej eksploatacji by ograniczyć do minimum szkodliwe oddziaływanie inwestycji na środowisko.

Klasyfikacja przedsięwzięcia.

Zgodnie z Rozp. R.M. z dnia 24-09-2002r w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr.179 poz. 1490/, sieci kanalizacyjne zaliczone zostały do przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany /para 3 pkt. 12 f/

  - Podstawy prawne do sporządzenia raportu

    - Ustawa z dnia 27-04-2001r – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr. 62 poz. 627

    - Ustawa z dnia 27-07-2001r o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw /Dz.U. Nr. 100 poz. 1085/

    - Ustawa z dnia 7-07-1994r – Prawo budowlane /Dz.U. Nr.89, poz.414, z późn. zmianami

    - Ustawa z dnia 7-07-1994r  o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr. 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami

    - Ustawa z dnia 18-07-2001r – Prawo wodne /Dz.U. Nr. 115, poz. 1229/

    - Ustawa z dnia 16-10-1991r o ochronie przyrody /Dz.U. Nr.114, poz. 492, z późniejszymi zmianami/

    - Ustawa z dnia 20-07-1991r o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska /Dz.U. Nr.77, poz.335/

    - Ustawa z dnia 14-03-1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /Dz.U. Nr. 12, poz. 49, z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U.Nr. 90, poz. 575/

    - Ustawa z dnia 24-08-1991r o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. Nr.81, poz. 351/

    - Ustawa z dnia 4-07-1994r – Prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. Nr. 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami/

    - Ustawa z dnia 13-09-1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Nr. 132, poz. 622/

    - Ustawa z dnia 27-04-2001r o odpadach, /Dz.U. Nr. 62, poz. 628/

    - Rozp. MOŚZNiL z dnia 27-02-2003r w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywane właściwym organom ochrony środowiska oraz terminy i sposób ich prezentacji /Dz.U. Nr. 59/3, poz. 529/

    - Rozp.MOŚZNiL z dnia 13-05-1998r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz.U. Nr.66/98, poz. 436/

    - Rozp MOŚZNiL z dnia 09-01-2002r w sprawie wartości progowych poziomów hałasu   /Dz.U. Nr 8/2, poz. 81

    - Rozp.MSWiA z dnia 24-09-1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych /Dz.U. Nr. 126, poz. 839/

    - Rozp. RM, z dnia 24-09-2002r w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko /Dz.U. Nr. 179 poz. 1490/

    - Rozp. RM z dnia 19-05-1999r w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne /Dz.U. Nr. 50 poz. 501/

    - PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

    - PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

    - PN-85/B-10702 Wodociągi i Kanalizacja. Zbiorniki, wymagania przy odbiorze

  - Podstawy techniczne i źródła informacji

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości : Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów w gminie Padew Narodowa – Materiały do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego”, opracowane przez EKO-KOMPLET , Brzeźnica 212, 39-206 Pustków 3, Projektanci : mgr inż. St. Chodor , inż. Maciej Łukaszewski na zlecenie Urzędu Gminy w Padwi Narodowej.

- RAPORT ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

  - Opis planowanego przedsięwzięcia

    - Charakterystyka całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

A/ Lokalizacja inwestycji

Projektowana inwestycja pn.”Kanalizacja sanitarna sołectw : Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów w gminie Padew Narodowa” jest kolejnym etapem rozbudowy infrastruktury gminnej, która umożliwi odprowadzenie ścieków sanitarnych z całej gminy na wybudowaną w I etapie/2003r/ gminną oczyszczalnię ścieków w Padwi./oczyszczalnię zaprojektowano pod potrzeby całej gminy/

Dla zapewnienia współpracy wybudowanych wcześniej I, II, III, IV etap poszczególnych odcinków kanalizacji z funkcjonującą oczyszczalnią kanalizowany obszar został podzielony umownie na 3 zlewnie. Ścieki z poszczególnych zlewni systemem kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej zostaną skierowane do studzienek przyłączeniowych istniejącej kanalizacji, skąd popłyną na gminną oczyszczalnię ścieków.

Zlewnia 1 – obejmuje miejscowości : Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie z których ścieki skierowano kanałem tłocznym PE100 wzdłuż rzeki Babulówki bezpośrednio na oczyszczalnię.

Zlewnia 2 – objęła miejscowości : Zaduszniki, Przykop, Domacyny, Wojków a ścieki zostaną skierowane rurociągiem tłocznym PE100 wzdłuż drogi gminnej do studzienki przyłączeniowej kanalizacji Padew Bór w rejonie pompowni sieciowej P2.

Zlewnia 3 – ujmuje ścieki z miejscowości : Rożniaty, Kębłów, które skierowano do studzienki połączeniowej kolektora E w rejonie pompowni P10.

Zlewnia 3” – ujmuje ścieki z przysiółka Kębłowa-Tarnówek a ścieki skierowano do studzienki przyłączeniowej w rejonie Pompowni P13.

Obszar zabudowy objęty projektem kanalizacji sanitarnej został przedstawiony na załączniku graficznym w skali 1 : 25 000 do niniejszego opracowania.

Lokalizacja projektowanych pompowni sieciowych ujęta została na sytuacjach w skali 1:1 000

Teren przewidziany do skanalizowania rozciąga się na długości ponad 50 km wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Teren jest płaski, różnica rzędnych terenu nie przekracza 4 m i kształtuje się w granicach 153,0 do 157,0 m n.p.m. Zabudowa ma charakter skupiony, rzędowy i rozproszony. Na całym obszarze istnieje szereg cieków i rowów melioracyjnych.

B/ Warunki gruntowo-wodne

Omawiany teren należy do niziny nadwiślańskiej

Na podstawie opracowanych na zlecenie Inwestora dokumentacji w tym geologiczno-inżynierskiej przez firmę „ZUGiGW” w Stalowej Woli przy budowie oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej etap I , II, III ,IV należy stwierdzić, że projektowana sieć kanalizacyjna usytuowana będzie na podłożach z piasków drobnoziarnistych i średnioziarnistych, miejscami pylastych zwięzłych. Poniżej piasków występuje kompleks iłów krakowieckich.

Na powierzchni mogą występować mady o miąższości 0,5 – 2,0 m , w warstwach głębszych /piaski drobne i średnie/ miąższość osiąga wartość od kilku do kilkunastu metrów.

We wszystkich otworach próbnych dowierconych do głębokości 7 m struktura warstw gruntowych jest podobna.

Wody powierzchniowe : Rozpatrywany teren położony jest w dorzeczu Babulówki, prawobrzeżnego dopływu Wisły. Babulówka na większej części swego biegu płynie po terenie płaskim, mało urozmaiconym i jest bardzo słabo wcięta w dno doliny. Do Babulówki dopływają wody niewielkich cieków jak: Mniejszy Dąb, Wężówka, Pasieka, Kanał Potok Rów, Kanał Młodochowski, Złoty Potok Jest to zlewnia typowo rolnicza. Jakość wody w Babulówce i jej dopływach nie jest objęta monitoringiem państwowym.

Wody podziemne : Na omawianym obszarze występowanie pierwszego poziomu wód związane jest z utworami czwartorzędowymi. Płytkie występowanie wód gruntowych około 1,0 – 1,5 m i niewielkie spadki hydrauliczne powodują występowanie licznych podmokłości.

Wydajność studni w miejscowości Padew Narodowa wynosi ok. 10 m3/h, przy depresji 2,0 m

C/ Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

Dopuszczalny poziom hałasu.

Zgodnie z Rozporządzeniem  MOŚZNiL z dnia 13-05-1998r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /Dz.U.Nr. 66/98 poz. 436 tab. 1 pkt.3c dla terenów zabudowy zagrodowej dopuszczalny poziom hałasu wyrażony w równoważnym poziomem dźwięku A w dB dla pory dnia wynosi 50 dB, a dla pory nocnej wynosi 40 dB.

Oddziaływanie inwestycji w fazie budowy

Warunkiem rozpoczęcia inwestycji będzie uzyskanie pozwolenia na budowę kanalizacji na podstawie pozytywnej opinii o rozwiązaniach projektu budowlanego.

W ramach budowy będzie naruszona, a następnie przywrócona zieleń niska.

Kopaliny nie będą eksploatowane. W przeważającym procencie będą to roboty ziemne i instalacyjne.

Po zakończeniu inwestycji niezbędne będzie : usunięcie odpadów powstałych podczas prac budowlanych, rekultywacja terenu zaplecza budowy i założenie zieleni niskiej i średniej.

Oddziaływanie inwestycji w fazie eksploatacji

Szczelne wykonanie projektowanej kanalizacji sanitarnej dla wymienionych sołectw gminy Padew Narodowa z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji dopływającej do gminnej oczyszczalni ścieków nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń do gleby i wód podziemnych i powierzchniowych.

Emisja hałasu pomp zatapialnych pracujących pod zwierciadłem cieczy w małych pompowniach będzie niższa od poziomu dopuszczalnego hałasu dla pory nocnej oraz emisja zanieczyszczeń do powietrza z odpowietrzeń pompowni będzie niższa od norm dopuszczalnych.

Oddziaływanie inwestycji w fazie likwidacji

W planach zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się likwidacji kanalizacji sanitarnej.

    - Projektowana kanalizacja sanitarna

      - Podstawa opracowania materiałów do ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji

Materiały do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kanalizacji sołectw: Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów w gminie Padew Narodowa opracowano na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1 : 1 000 i 1 : 25 000 oraz na papach ewidencji gruntów 1 : 2 000.

Ponadto przy opracowaniu materiałów wykorzystano:

- Dane demograficzne otrzymane z Urzędu Gminy Padew Narodowa,

- Projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji ściekowej w miejscowości Padew Narodowa i Pierzchnie – opracowanie WODPOL Warszawa 2002r

- Projekt budowlano-wykonawczy oczyszczalni ścieków w Padwi Narodowej Q=300 m3/d –opracowanie WODPOL Warszawa 2002r.

- Ocena oddziaływania na środowisko dla budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej w Padwi Narodowej – opracowanie dr. Zb.Frankowski 2000r.

- Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska dla budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Padwi Narodowej opracowanie ZUGiGW Stalowa Wola 2000r.

- Zatwierdzona i przyjęta do realizacji przez Inwestora „Koncepcja” od opracowania materiałów do ustalenia decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w cz. opisowej

i graficznej 1 : 25 000 – opracowanie EKO-KOMPLET Brzeźnica 2004r.

- Umowy cywilno-prawne zawarte z właścicielami działek przez które poprowadzono kanalizację,

- Obowiązujące normy i wytyczne do projektowania.

      - Istniejący stan zagospodarowania terenu

Miejscowości Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie położone są w południowo-wschodniej części terenów gminy, wzdłuż zlewni rz. Babulówka i są ościenne dla gminy Jaślany i Wola Baranowska.

Istniejąca zabudowa rozciąga się wzdłuż dróg lokalnych, gminnych i powiatowych.

Centra miejscowości są zwarte a pozostała zabudowa jest znacznie luźniejsza.

Budynki nowe  posiadają wysoki standard wyposażenia mieszkań natomiast część starej zabudowy posiada niski standard wyposażenia.

Rozpatrywany teren tak w stanie istniejącym jak i w perspektywie to teren zabudowy jednorodzinnej. Większymi obiektami są : szkoły, przedszkola, domy strażaka oraz placówki handlowe GS i prywatne niewielkie zakłady usługowe.

Różnica rzędnych na tym terenie kształtuje się w granicach 154,0 do 158,0 m n.p.m.

Pozostałe miejscowości objęte projektem kanalizacji Kębłów, Rożniaty, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop zlokalizowane są w północno-zachodniej strony gminy i przylegają bezpośrednio do prawego koryta rz. Wisły.

Zabudowa podobnie jak w innych miejscowościach skupiona jest wokół centralnych punktów gdzie skupiona jest główna infrastruktura szkoła, przedszkole, centrum handlowe i usługowe.

Bardziej zwartą zabudowę można zaobserwować w Rożniatach, Wojkowie i Kębłowie. Pozostałe miejscowości maja zabudowę bardziej rozległą wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Znaczna powierzchnię zabudowy działek zajmują obiekty gospodarcze i inwentarskie w niewielkim stopniu wykorzystywane, część z nich przeznaczona jest do rozbiórki. Budynki są parterowe lub piętrowe i nie przekracza wysokości 2 kondygnacji.

Wyposażenie mieszkań w urządzenia higieniczno-sanitarne zróżnicowane w zależności od roku budowy i wymagań użytkownika.

Tereny przeznaczone pod budowę kanalizacji są uzbrojone w sieć energetyczną NN i NW, sieć teletechniczną napowietrzną i kablową, w sieć gazową i wodociągową  oraz lokalnie w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

W stanie istniejącym ścieki sanitarne z posesji odprowadzane są do szamb lub do ziemi.

      - Wielkość i rodzaj inwestycji

A/ Ilość mieszkańców korzystających z  projektowanej kanalizacji

Projektowana kanalizacja obsługiwać będzie istniejącą i przewidywaną zabudowę mieszkaniową o przyjętej w opracowaniu wg ewidencji gminnej sumarycznej liczbie mieszkańców :

- w stanie istniejącym        rok 2005          -  3 099 Mk

- dla okresu perspektywy   rok 2025          -  3 000 Mk

- dla okresu kierunkowego rok 2035          -  3 000 Mk

B/ Ilość budynków od których przewiduje się odprowadzenie ścieków sanitarnych

- w stanie istniejącym          rok 2005     -  700 budynków

- w okresie perspektywy      rok 2025     -  900 budynków

- dla okresu kierunkowego  rok 2035     -  900 budynków

C/ Długość projektowanej sieci kanalizacyjnej

Projektuje się do wybudowania sieci kanalizacyjnej :

- sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC200  -  ok.32,3 km

- sieci kanalizacji tłocznej PE100 i PE80   -  ok.21,6 km

- przyłączy do budynków PVC160             -  ok.20,0 km

Projektowana obecnie sieć kanalizacji sanitarnej jako kolejny etap rozbudowy służyć będzie docelowo wszystkim mieszkańcom z uwzględnieniem możliwości podłączenia mieszkańców działek obecnie niezabudowanych.

Przekroje kanalizacji jak i projektowane obiekty na sieci kanalizacyjnej – pompownie sieciowe zostaną zaprojektowane dla docelowej ilości mieszkańców.

D/ Bilans ilości ścieków

Bilans ścieków sanitarnych sołectw gminy Padew Narodowa został opracowany w związku z projektem i budową gminnej oczyszczalni ścieków typ SBR-300 wraz z kanalizacją sanitarną I, II, III, IV etap przez Biuro Projektowe WODPOL – Warszawa w 2003r.

Zgodnie z tym bilansem jednostkowa ilość ścieków od jednego mieszkańca dopływających na oczyszczalnię przyjęta w opracowaniu wynosi :

- dla okresu perspektywy     -   80,0 dm3/Mk*d

- dla okresu kierunkowego    -  95,0 dm3/Mk*d

Bilans ilości ścieków z całego obszaru objętego opracowaniem jest następująca :

- dla 2005r  Qśr.d     =   248 m3/d

Qmax d   =  300 m3/d

Q max h   =   31 m3/d

- dla 2025r  Qśr.d     =   294 m3/d

Qmax d   =  367 m3/d

Q max h   =   38 m3/d

      - Charakterystyka projektowanych obiektów

A/ Kolektory sanitarne

Trasy kolektorów sieci kanalizacyjnej objętych zakresem niniejszego opracowania, wytyczono na podstawie wizji lokalnej w terenie w oparciu o uzgodnienia z właścicielami działek oraz o zasadę nienaruszania zieleni wysokiej.

Warunki morfologiczne istniejącego terenu oraz konieczność zachowania normatywnych , minimalnych spadków kanalizacji, sugerują pokazane w niniejszym opracowaniu rozwiązania techniczne.

Odprowadzenie ścieków z wsi Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów zaprojektowano w systemie grawitacyjnym wspomaganym pracą czterdziestu sześciu projektowanych przepompowni ścieków oznaczonych w opracowaniu P14 do P59.

W opracowaniu uwzględniono zabudowę każdej działki położonej w rejonie obszaru przewidzianego pod budownictwo jednorodzinne.

W dwóch przypadkach dla budynków położonych w lokalnych zagłębieniach terenu przewidziano zastosowanie kanalizacji ciśnieniowej z mini pompowniami typu „PRESSKAN” lub „EFRU” 11/4”. Ze względu na ukształtowanie terenu nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z tych obiektów a zastosowanie tradycyjnych pompowni ze względu na bardzo małą ilość ścieków jest nieekonomiczne.

Projektowane kanały grawitacyjne będą wykonane z rur PVC200 i PVC160 typ średni (N) i typ ciężki (S) oraz z rur polipropylenowych „Pragma”.

Kanały ciśnieniowe PE100 i PE80 zaprojektowano z rur PE-HD szeregu SDR17 klasy PE-80.

Trasa kanalizacji uzbrojona będzie w studzienki rozprężne i niektóre połączeniowe z kręgów betonowych DN1000 i DN1200 z betonu klasy B40 łączonych na uszczelki.

Pozostałe studzienki połączeniowe i przelotowe zaprojektowano jako PE/PVC DN400 i DN315. Kolektory główne i kanały boczne układane będą ze spadkiem min. 0,5% a spadek maksymalny nie powinien przekroczyć 15%.

Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC160 układane będą ze spadkiem minimalnym 0,8% - 1%.

B/ Pompownie ścieków

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej objęta opracowaniem wyposażona będzie w pompownie sieciowe od P14 do P59.

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych projektuje się zastosowanie prefabrykowanych pompowni betonowych z betonu wysokiej klasy średnicy DN1200 i DN1500 z pełną automatyką i szafką sterowniczą oraz zdalną sygnalizacje awarii typu PURATOR lub HYDRO-MARCO.

Pompownie są kompletnym obiektem wyposażonym w wewnętrzną instalację, armaturę hydrauliczną oraz automatyczny system sterowania elektrycznego pracą pomp.

W pompowniach zastosowane będą pompy Flyght lub Grundfos – Sarlin o swobodnym przelocie wirnika co umożliwi bezawaryjną pracę pompowni.

W każdej pompowni zamontowane zostaną dwie pompy tego samego typu dobrane programem komputerowym producenta wraz z rurociągami ssawnymi i tłocznymi. Pompy pracować będą naprzemiennie z których jedna będzie pompą rezerwową.

Lokalizacja pompowni jest głównie na terenach stanowiących mienie komunalne gminy przy dogodnym dojeździe drogami gminnymi lub lokalnymi z możliwością zasilania z pobliskiej sieci energetycznej.

Szkodliwe oddziaływanie na środowisko każdej z pompowni jest minimalne i zamyka się na ogrodzonych działkach pompowni o powierzchni ok.100 m2 dla danej pompowni.

C/ Kanalizacja ciśnieniowa w systemie „PRESSKAN” lub EFRU 11/4”

Dla uniknięcia nadmiernego zagłębienia kanalizacji z dwóch obszarów w miejscowości Zaduszniki przewidziano odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez zastosowanie kanalizacji ciśnieniowej. Grawitacyjne odprowadzenie ścieków spowodowałoby zbyt duże zagłębienie kolektorów, a budowa pompowni tradycyjnej nie znajduje uzasadnienia z powodu zbyt małej ilości ścieków oraz kosztów związanych z budową pompowni, jej zasilania i dojazdu do pompowni.

Zaprojektowany system kanalizacji ciśnieniowej jest bezawaryjny, pompa w którą wyposażono studzienkę pompową sterowana jest automatycznie.

W skład tak zaprojektowanej kanalizacji wchodzi : odcinek kanalizacji grawitacyjnej przykanalik - odprowadzający ścieki bezpośrednio z budynku do zbiorczej studzienki kanalizacyjnej – mini pompowni „PRESSKAN”, wyposażonej w pompę oraz z odcinka rurociągu ciśnieniowego PE50 przebiegającego od pompy do miejsca włączenia do kanalizacji grawitacyjnej. Mini pompownie zasilane będą w energię z pobliskich słupów linii energetycznej napowietrznej. Pobór mocy jednej pompy wynosi 1,1 kW. Pobór roczny energii przez pompę wynosi około 80 kWh/rok.

Sieć kanalizacji ciśnieniowej PE50 będzie poprowadzona równolegle do terenu na głębokości 1,5 m, która jest uwarunkowana granicą przemarzania oraz ewentualnymi skrzyżowaniami z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.

      - Wymagania w zakresie zapotrzebowania terenu, zapotrzebowania w media: wodę i EN

A/ Wielkość potrzebnego terenu

Tereny dla potrzeb inwestycji to tereny przeznaczone do nabycia oraz tereny do czasowego zajęcia na okres budowy. Tereny konieczne do nabycia przez gminę to powierzchnie gruntów zajęte pod projektowane pompownie wraz z dojazdem w tych nielicznych przypadkach gdzie nie są to tereny stanowiące mienie gminne. Wyznaczono je w oparciu o niezbędną powierzchnię konieczną dla potrzeb eksploatacji projektowanych pompowni ścieków.

Potrzebną powierzchnie zabudowy pokazano na mapach sytuacyjnych dołączonych do opracowania.

Zajęty teren na tymczasowy czas budowy kanalizacji obejmie pas o szerokości od 3,0 m do 7,0 m wzdłuż projektowanych ciągów kanalizacyjnych. Obszar ten przeznaczony jest na wykonanie wykopów, czasowego składowania rur i ziemi z wykopów oraz jako plac montażowy kanałów.

B/ Zapotrzebowanie w wodę

Pompownie ścieków zaprojektowane zostały jako bezobsługowe wobec czego nie przewiduje się doprowadzenia wody na tereny działek pompowni.

C/ Zasilanie w energię elektryczną

Przewidziano indywidualne zasilanie projektowanych pompowni w energię elektryczną.

Zasilanie pompowni zostanie wykonane liniami kablowymi z istniejących słupów napowietrznych linii energetycznych. Słupy energetyczne skąd zgodnie z warunkami technicznymi przyłącza wydanymi przez Zakład Energetyczny Rzeszów – Rejon Energetyczny Tarnobrzeg zostaną podłączone pompownie pokazano na załączonych planach sytuacyjnych.

Moc przyłączeniowa jednej pompowni sieciowej z uwagi na silniki zainstalowanych pomp wynosi 5 kW.

D/ Koncepcja zagospodarowania terenów działek pompowni

Zagospodarowanie terenu działek pompowni obejmuje układ następujących elementów :

- układ dróg dojazdowych,

- układ urządzeń stałych i sieci uzbrojenia zewnętrznego,

- ogrodzenie terenu,

- układ zieleni na działkach pompowni,

Wydzielone i ogrodzone działki pompowni mają kształt prostokątny i zajmować będą wraz z dojazdem powierzchnię maksymalnie 100 m2 .

Nieliczne pojedyncze przypadki zlokalizowania pompowni na terenie prywatnym za zgodą ich właścicieli wymagać będą wykupienia przez Urząd Gminy w Padwi Narodowej.

      - Ochrona zasobów wód podziemnych

Trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej poprowadzono zachowując wymagane odległości od czynnych studni kopanych stanowiących awaryjne ujęcia wody.

W przypadkach braku możliwości zachowania wymaganych odległości projektowanej kanalizacji sanitarnej od studni, przy prowadzeniu kanalizacji przebiegającej w granicach strefy ochrony bezpośredniej studni, na kanalizacji sanitarnej zostaną założone zabezpieczające rury ochronne. Studzienki kanalizacyjne zlokalizowano w miarę możliwości poza strefami ochronnymi ujęć a w przypadku lokalizacji studzienek w strefie istniejących ujęć wody zastosowano studzienki szczelne z tworzyw sztucznych.

Zieleń wysoka nie występuje na trasie kanalizacji a zieleń niska występuje w postaci krzewów owocowych i ozdobnych.

    - Przewidywane wielkości emisji, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

W czasie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń przekraczających dopuszczalne normy.

  - Opis elementów przyrodniczych  środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia

Z uwagi na to, że planowane przedsięwzięcie dotyczy kanalizacji sanitarnej nie dojdą dodatkowe elementy przyrodnicze na, które inwestycja będzie oddziaływać w czasie eksploatacji. W czasie robót nie uniknie się emisji hałasu od maszyn budowlanych.

Gleba, wody podziemne i powierzchniowe nie będą zanieczyszczane.

Zieleń niska będzie do wykonawstwa usunięta, a po wykonaniu robót przywrócona.

- OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

  - Wariant nie podejmowania przedsięwzięcia

Wariant polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia nie wchodzi w rachubę, z uwagi na brak systemu umożliwiającego odprowadzenia ścieków sanitarnych.

  - Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska opisano w pkcie 1.

- OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM RÓWNIEŻ W RAZIE WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania transgranicznego.

Zachowując wymogi budowy kanalizacji i pompowni ścieków wynikających z Polskich Norm, to jest szczelnym wykonawstwie kanalizacji i pompowni ścieków z atestowanych materiałów nie powinna nastąpić awaria zagrażająca środowisku.

W fazie wykonawstwa należy zwrócić szczególną uwagę na przeprowadzanie prób szczelności kanalizacji /przewodów i połączenia studzienek/ zgodnie z PN.

W fazie eksploatacji konieczne będą przeglądy konserwacyjne, celem wykrycia i usunięcia ewentualnych uszkodzeń.

- UZASADNIENIE WYBRANEGO WARIANTU ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO I JEGO ELEMENTY W TYM : LUDZI, ZWIERZĘTA I ROŚLINY, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE, POWIETRZE I HAŁAS, KLIMAT, DOBRA MATERIALNE I KULTURALNE, KRAJOBRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM WZAJEMNEGO ODDZIAŁYWANIA MIĘDZY TYMI ELEMENTAMI.

  - Oddziaływanie na ludzi, zwierzęta i rośliny

Przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na budowie systemu odprowadzania ścieków poprawi stan sanitarny terenu objętego kanalizacją i będzie miało korzystny wpływ na zdrowie ludzi.

Inwestycja nie będzie oddziaływać szkodliwie na faunę i florę a po wykonaniu robót i przywróceniu zieleni do stanu pierwotnego oraz dodatkowym nasadzeniu zieleni średnio-wysokiej o właściwościach antybakteryjnych wokół pompowni ścieków, stworzy się dodatkową ochronę przyległego terenu przed zanieczyszczeniem epidemiologicznym.

  - Oddziaływanie na powierzchnię ziemi

Przy normalnej eksploatacji powierzchnia ziemi nie będzie zanieczyszczona.

W czasie prowadzenia robót przy pomocy maszyn o szczelnych miskach olejowych powierzchnia ziemi, gleba i grunt nie będą zanieczyszczone.

Ziemia z wykopów będzie wbudowana, tak, że nie będzie stanowić odpadów.

  - Oddziaływanie na wody podziemne i powierzchniowe

W punkcie 2.1.2.6 podano rozwiązania mające na celu chronić zasoby wód podziemnych w rejonie istniejących studni kopanych. Rozwiązania te uznaje się za prawidłowe, które przy solidnym wykonawstwie będą skutecznie chronić wody podziemne.

W czasie normalnej eksploatacji przy szczelnej sieci kanalizacji sanitarnej i szczelnych pompowniach ścieków wody podziemne i powierzchniowe nie będą zanieczyszczane, ponieważ projektowana kanalizacja odprowadza ścieki do systemu kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki na oczyszczalnię gminną w Padwi Narodowej zgodnie z wymogami GZGK w Padwi.

Wody podziemne i powierzchniowe w czasie prowadzenia robót przy starannym wykonawstwie również nie będą zanieczyszczone.

  - Oddziaływanie na powietrze i hałas

Na podstawie analizy planów sytuacyjnych lokalizacji pompowni ścieków należy stwierdzić, że najbliżej zabudowy są zlokalizowane pompownie : P19/Piechoty/-12 m , P21/Zachwiejów/-15 m , P35/Rożniaty/-12 m , P45/Zaduszniki/-12 m , P46/Zaduszniki/-12 m .

Reszta pozostałych pompowni zlokalizowana jest od zabudowy mieszkalnej w odległości od 20 m do 100 m i więcej.

Niewielkie pompy ściekowe zanurzalne będą pracować w pompowniach pod zwierciadłem ścieków w obudowach pompowni pod ziemią. Jak z powyższego wynika emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza nie będzie oddziaływać na sąsiadującą z pompowniami zabudowę mieszkalną.

Na podstawie pomiarów hałasu wykonanych przez Politechnikę Warszawska Instytut Systemów Ochrony Środowiska w Komarówce Podlaskiej na oczyszczalni ścieków hałas przy znacznie większej pompowni niż  projektowane wynosił 48 dB.

Na odległości 12 m / do najbliższej zabudowy / z wykresu rys. 1.7 . „Ochrona środowiska przed hałasem” tom I autor C. Puzyna odczytano zmniejszenie hałasu o 15 dB/A/, czyli hałas przy najbliższym budynku nie przekroczy 48 – 15 = 33 dB/A/ < 40 dB/A/ dla pory nocnej.

Dokładny poziom hałasu będzie można określić po zamontowaniu pomp i uruchomieniu pompowni. Na podstawie praktyki w odległości ca 8 m od pompowni ścieków hałas z tego typu pompowni nie jest słyszalny.

Wyniki badań zanieczyszczenia przeprowadzone przez ww. Instytut na omawianej wyżej oczyszczalni wewnątrz pompowni wykazały maksymalne/minimalne stężenia :

CO2 – 2889/607 mg/m3 , NH3 – 67/33 μg/m3 , H2S – 27/0 μg/m3 i OLB(Ogólna liczba bakterii mezofilnych) 1600/236 szt.

Uzyskane wyniki wskazują, że tego typu pompownia minimalnie oddziaływuje na otoczenie.

W fazie eksploatacji o ile zajdzie taka potrzeba zaleca się dla pięciu najbliżej położonych budynków założyć na przewodach odpowietrzających pompownię absorbery przeciwodorowe.

W czasie normalnej eksploatacji systemu kanalizacyjnego i pompowni ścieków z uwagi na ich wielkość i ilość przetłaczanych ścieków dopuszczalna emisja zanieczyszczeń i hałasu nie będzie przekroczona.

Natomiast w czasie prowadzenia robót nastąpi krótkotrwale emisja spalin i hałas od maszyn budowlanych i środków transportowych.

Mając jednak na uwadze poprawę środowiska przez budowę systemu odprowadzenia ścieków i ich oczyszczania można dopuścić takie chwilowe uciążliwości.

  - Oddziaływanie na klimat

Budowa kanalizacji sanitarnej nie będzie mieć wpływu na klimat.

  - Oddziaływanie na dobra materialne, i dobra kultury

Na terenie objętym inwestycją nie występują dobra materialne i kultury objęte ochroną konserwatorską.

  - Oddziaływanie na krajobraz

Budowa kanalizacji sanitarnej nie będzie mieć wpływu na istniejący krajobraz.

  - Wzajemne oddziaływanie między tymi elementami

W czasie normalnej eksploatacji nie będzie emisji zanieczyszczeń do środowiska, przekraczających teren ogrodzony pompowni ścieków.

- PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO NA ETAPIE REALIZACJI, EKSPLOATACJI ORAZ LIKWIDACJI, OBEJMUJĄCY : BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO, ŚREDNIO I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

  - Istnienie przedsięwzięcia

Z istnienia przedsięwzięcia nie wynikają znaczące oddziaływania na środowisko.

  - Użytkowania zasobów naturalnych

Użytkowanie zasobów naturalnych nie będzie mieć znaczącego wpływu na środowisko.

  - Zanieczyszczenia

Przy zachowaniu warunków dotyczących sprawnych maszyn budowlanych i transportowych nie powinno nastąpić zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz powierzchniowych.

  - Opis metod prognozowania użytych przez wnioskodawcę

Na tym etapie nie stosowano metod prognozowania, a jedynie wykorzystano dane szkoleniowe i literaturę.

- PRZEWIDYWANE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO.

Z uwagi na minimalne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i to tylko w fazie realizacji nie przewiduje się działań zapobiegających negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

Z punktu widzenia ochrony środowiska zaprojektowano rozwiązania i technologie oraz materiały minimalizujące oddziaływanie na środowisko.

- PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGI Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I NAJLEPSZĄ DOSTĘPNĄ TECHNOLOGIĄ.

Proponowana technologia i rozwiązania techniczne w aspekcie techniczno-ekonomicznym są porównywalne z najlepszą dostępną techniką i spełniają wymagania, o których mowa w art. 143 Ustawy – Prawo ochrony środowiska.

- WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH.

Z uwagi na minimalne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko i tylko w obrębie ogrodzenia pompowni ścieków nie jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.

- ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEDSIĘWZIĘCIEM.

Projektowane przedsięwzięcie służyć będzie ludziom, którzy wyrazili zgodę na budowę kanalizacji sanitarnej po okazaniu Projektu Budowlano Wykonawczego zainteresowanym stronom i zapewnieniu wykupu gruntu trwale zajętego pod pompownie ścieków oraz przyznaniu odszkodowań w związku z prowadzonymi robotami, dlatego też nie przewiduje się konfliktów społecznych związanych z przedsięwzięciem.

- PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ETAPIE BUDOWY I EKSPLOATACJI.

Dla niniejszego przedsięwzięcia nie przewiduje się monitoringu na etapie budowy i eksploatacji.

- WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKU TECHNIKI I WIEDZY PRZY OPRACOWANIU RAPORTU.

Przy opracowywaniu raportu dysponowano rozległą wiedzą i materiałami dostępnymi u Inwestora przy projektowaniu i budowie kolejnych etapów kanalizacji sanitarnej / 4 etapy/ oraz gminnej oczyszczalni ścieków w Padwi Narodowej.

Ewentualne braki będą uzupełnione w fazie opracowania projektu budowlanego.

- STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE.

Przedstawiony Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko : Sieć kanalizacja sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla sołectw Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów gminy Padew Narodowa” został opracowany na etapie uzgodnienia materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zaprojektowano 32,3 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej, 21,6 km sieci tłocznej oraz ok. 20,0 km przyłączy domowych współpracujących z 45 pompowniami sieciowymi.

Projektowana kanalizacja zbierze ścieki sanitarne z sołectw : Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów, które zamieszkuje 3 099 mieszkańców, docelowo Qmax d = 367 m3/d . Cały obszar podzielono na 3 zlewnie z których ścieki skierowano do istniejących kolektorów kanalizacyjnych mających połączenie z gminna oczyszczalnią ścieków w Padwi Narodowej.

Kanały zaprojektowano : grawitacyjne z rur PVC200 , PVC160 typ „N” i „S” lub rur polipropylenowych „Pragma” ; tłoczne z rur PE100 , PE80 i PE50 szeregu SDR17.

W pompowniach kanalizacji grawitacyjnej przewidziano pompy Flyght lub Grundfos-Sarlin o wolnym przelocie wirnika, w układzie: 1 pracująca i 1 rezerwowa.

Zastosowano prefabrykowane szczelne pompownie betonowe z betonu wysokiej klasy średnicy DN1200 i DN1500 z pełną automatyką i szafką sterowniczą oraz zdalną sygnalizacją stanów awaryjnych typu PURATOR lub HYDRO-MARCO.

W układzie ciśnieniowym przy 2 posesjach zaprojektowano mini-pompownie typu „PRESKAN” lub „EFRU 11/4” . Zasilanie pompowni zgodnie z warunkami technicznymi zasilania ZE Tarnobrzeg.

W oparciu o niniejszy Raport i Materiały do ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego wnioskuje się o wydanie Decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia : „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla sołectw Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów gminy Padew Narodowa” z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej i gminnej oczyszczalni ścieków w Padwi przy zachowaniu warunków podanych w pkcie 15.

- SPOSÓB I STOPIEŃ UWZGLĘDNIENIA USTALEŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA ZAWARTYCH W DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU I INNYCH ROZSTRZYGNIĘCIACH ADMINISTRACYJNYCH DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA.

Na tym etapie przygotowania inwestycji celu publicznego nie było ustaleń dotyczących ochrony środowiska w rozstrzygnięciach administracyjnych.

- WNIOSKI KOŃCOWE.

  - Dotyczące Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla lokalizacji inwestycji celu publicznego i projektu budowlanego.

Zaleca się projekt budowlano-wykonawczy opracować w oparciu o dokumentacje geologiczno-inżynierską.

  - Dotyczące potrzeby wykonania oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, po określonym czasie eksploatacji, w celu sprawdzenia skuteczności zastosowanych środków minimalizujących negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Wnioskuje się po rocznym okresie eksploatacji systemu kanalizacyjnego opracować Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  - Dotyczące sposobu gospodarczego korzystania ze środowiska

Zaleca się w czasie budowy zwrócić baczną uwagę na zgodność wykonania prób szczelności kanalizacji i pompowni z PN, a w czasie eksploatacji na systematyczną kontrolę i bieżące usuwanie zauważonych usterek.

  - Wniosek końcowy

Wnioskuje się w oparciu o niniejszy Raport i Materiały do ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego o wydanie Decyzji o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia : „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi dla sołectw Babule, Piechoty, Zachwiejów, Zarównie, Wojków, Domacyny, Zaduszniki, Przykop, Rożniaty, Kębłów gminy Padew Narodowa” z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej i gminnej oczyszczalni, przy zachowaniu warunków podanych w pkcie. 15.

Opracował

inż. Maciej Łukaszewski