Załącznik nr 16

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

NA WYKONANIE

Remont ogrodzenia i utwardzenia placu remizy w m. Padew Narodowa

Padew Narodowa. Dz. nr. ew. 844/2

Wyk.

inż. Krzysztof Kopeć

I.  UTWARDAENIE PLACU, CHODNIKI I PŁYTA ODBOJOWA

PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA

1. Wstęp

1.1 Przedmiot ST

Podmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót „Remont ogrodzenia i utwardzenia placu remizy w m. Padew Narodowa .”

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują :

1. rozbiórka istn. płyty betonowej gr. 20 cm                              -  101.2 m3

2. rozbiórka istn. ogrodzenia                                                     -  57.0 mb

3. rozbiórka murka z ogrodzenia                                               -  8.12 m3

4. rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm                       -  5.0 m2

5. ława betonowa z oporem 30x40  B10                                   -  7.08 m3

2. ława betonowa  zwykła    20x20 B10                                     - 5.35  m3

4. krawężnik 15x30                                                                    - 59.0 mb

5. obrzeże betonowe 8x30                                                         - 218.0 mb

6. podbudowa tłuczniowa   gr. 15 cm                                         - 133.8 m2

7. ława betonowa  zwykła    20x20                                            - 7.94  m3

8. obrzeże betonowe 8x30                                                         - 218.0 mb

9. krawężnik 15x30                                                                 - 7.0 mb

10. koryto warstwą 15 cm                                                          - 585.5 m2

11. koryto warstwą 20 cm                                                          - 113.0 m2

12. warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm                              -  585.5 m2

13. podbudowa tłuczniowa gr. 15 cm                                        -  557 m2

14. nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm Behaton              -  455.3 m2

15. naw. z kostki bruk. gr. 6 cm kreativ - pastelowa harmonia -  455.3 m2

16. naw. z kostki bruk. gr. 6 cm kreativ - grafit                        -  9.34 m2

17. geowłóknina  o gr. 300g/m2                                                - 28.5 m2

18. tłuczeń ozdobny 20 - 30 mm                                               - 28.5 m2

19. uzupełnienie nawierzchni asfaltowej gr 10 cm                    - 10.0 m2

20. ogrodzenie imitujące kute na pdm. w ceowniku                  - 30 mb

21. brama rozsuwana szer. 6.0m otwierana automatycznie       -  1 szt.

22. furtka szer. 1.2m                                                                  -  1 szt.

23. przyłącz zasilający do bramy                                              -  1 kpl.

24. latarnie dwustronne LED                                                    - 2 szt

25. studnia fi 80 z pokrywą i przykanalikiem                           - 1 kpl.

26. przepust fi 400mm dł. 4.0m + ścianki czołowe                  - 17.6 m2

  - Określenia podstawowe

    - Droga lub plac -  wydzielony pas terenu przeznaczony dla ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszystkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

    - Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikiem , zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

    - Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia

    - Nawierzchnia -  warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania lub rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

- Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

- Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząsteczek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej

- Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

2. Materiały

2.1 Rodzaje materiałów

- nie występują

3. Sprzęt

3.1. Sprzęt do wykonania robot

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek lub spycharek

- koparek czerpakami profilowymi

- walców statycznych i wibracyjnych oraz płyt wibracyjnych

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża.

4. Transport

- nie występuje

5. Wykonanie robót

5.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń.

Po oczyszczeniu podłoża należy sprawdzić czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o  co najmniej 5 cm. wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchnić podłoże i dowieść dodatkowy grunt.

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany  w robotach ziemnych lub innych zaakceptowanych przez Inżyniera.

Bezpośrednio po wyprofilowaniu podłoża należy przystąpić do zagęszczenia. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego w BN-77/8931-12[5].

5.2. Utrzymanie wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża.

Podłoże po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie.

Jeżeli po wykonaniu i zgęszczeniu podłoża nastąpi przerwa a wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Jeżeli zawilgocone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceni to do układania kolejnej warstwy można przystąpić po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło z winy wykonawcy to naprawę wykona on na własny koszt.

6.  Kontrola jakości

6.1. Badanie w czasie robot

-  szerokość profilowanego podłoża nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm.

-  równość profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą

nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

-  spadki poprzeczne profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową w tolerancji ± 0.5%

-  oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm.

7.  Obmiar robót

7.1. Jednostka obmiarowa

-  jednostką obmiarową jest m2 wykonanego i odebranego koryta

8.  Odbiór robót

-  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny.

9.  Podstawa płatności

-  podstawą płatności jest wykonanie 1m2 wszystkich elementów profilowania i zagęszczania podłoża

10. Przepisy związane

-  PN-B-04481        Grunty budowlane. Badanie próbek

-  PN-B-06714-17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

-  BN-77/8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE

- Wstęp

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem „Remont ogrodzenia i utwardzenia placu remizy w m. Padew Narodowa.”

1.2. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robot związanych z wykonaniem warstwy odsączającej, stanowiącej część podbudowy pomocniczej.

2.  Materiały

2.1. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu warstwy odsączającej są:

-  piaski

-  żwir i mieszanka

2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki:

a) szczelności, określony zależnością:

D15

d85     ≤ 5

gdzie :

D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15%  ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej

D85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża.

Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony , gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej.

b) zagęszczalności,  określony zależnością :

U = d60

d10       ≥ 5

gdzie:

U-   wskaźnik różnoziarnistości,

d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

d10 – wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

2.3 Składowanie materiałów

2.3.1 Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po  dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania , to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennym. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe , utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzęt

3.1 Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- równiarek

- walców statycznych

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych.

4. Transport

4.1 Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem , zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robót

5.1 Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w STWIOR „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z dokumentacją projektową , z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi , lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

5.2 Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki , z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach , w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach.

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do zagęszczania.

Zagęszczenie warstwy o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się , w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się , w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczenie należy kontynuować o osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN –B-0448 [1] . Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą , uniemożliwia przeprowadzanie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora , kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02[6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia powinien przekraczać 2,2.

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10% jej wartości. W przypadku , gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej , kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku , gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej , kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

5.3 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków.

Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny i odpowiadać wymaganiom PN-B- 11112.

Krzywa uziarnienia kruszywa , określona według normy PN/B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi.

Krzywa uziarnienia kruszywa musi być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5 mm.

5.4 Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej.

Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu , a przed ułożeniem następnej warstwy powinno być utrzymane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

6. Kontrola jakości robót

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3

Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę techniczną zgodnie z pkt. 2.4.

6.1.1 Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż + 10 cm, - 5 cm.

6.1.2 Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04[7]. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.1.3 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacja projektową z tolerancją ± 0,5 %.

6.1.4 Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i – 2 cm.

6.1.5. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 3

cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub o więcej niż ± 5 cm dla pozostałych dróg.

6.1.6. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją + 1 cm , - 2 cm. Jeżeli warstwa , ze względów technologicznych , została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.  Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy , według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej , określony wg BN-77/8931-12[8] nie powinien być mniejszy od 1. Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia , to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia , określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02[6] , nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17[2]. Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20%  do + 10%.

7. Obmiar robót

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) warstwy odcinającej i odsączającej .

8. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową , SST i wymaganiami Inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej obejmuje :

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o

grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu ,

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji  technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1 m2 warstwy odsączającej i/lub odcinającej z geowłóknin obejmuje :

-  prace pomiarowe

-  dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłóknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. Przepisy związane

10.1 Normy

1. PN-B-04481               Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

2. PN-B-06714-17          Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.

3. PN-B-11111               Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni  drogowych . Żwir i mieszanka.

4. PN-B-11112               Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni

drogowych .

5. PN-B-11113            Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do

nawierzchni  drogowych .Piasek.

6. BN-64/8931-02          Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia

nawierzchni  podatnych i podłoża przez obciążenie

płytą.

7. BN-68/8931-04          Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą.

8. BN-77/8931-12          Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTĘP

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn.  Remont ogrodzenia i utwardzenia placu remizy w m. Padew Narodowa .

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu nawierzchni z kostki  brukowej gr. 6.0  4.0 cm, i ogrodzenie obiektu ogrodzeniem stalowym kutym i segmentowym z kątownika zimno giętego .

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie krawężników betonowych,

- wykonanie obrzeży chodnikowych,

- wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grubości 6 i 4 cm,

- wykonanie ogrodzenia stalowego kutego na słupkach stalowych 6x6 w cokołach i murku z prefabrykatów betonowych.

- wykonanie ogrodzenia segmentowego z kątownika zimno giętego na słupkach stalowych 4x4 obetonowanych

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ponadto :

- betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany przeznaczony do  budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu nie zbrojonego charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów

- krawężnik prosty lub łukowy element betonowy oddzielający nawierzchnie

chodników od jezdni, płyty chodnikowe betonowe – prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych

- spoina odstęp pomiędzy przylegającymi elementami wypełniony określonymi

materiałami

- ława – warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przeniesienia

obciążenia na grunt

- podsypka warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu lub ławie

- podbudowa z kruszywa łamanego

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad podanych w

niniejszej specyfikacji są :

-   Betonowa kostka brukowa

Stosować kostkę klasy „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej

niż 50 MPa, jednowarstwową ( z jednego rodzaju betonu ), gatunku I, o

nasiąkliwości wodą nie więcej niż 5 % według PN-B-6250. Pożądane jest,

aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki

spoin, oraz umożliwiały wykonanie warstwy  o szerokości 1,0 m lub 1,5

m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania

w nawierzchnię.

Wygląd zewnętrzny : powierzchnie elementów niw powinny mieć rys,

pęknięć ubytków betonu, krawędzie elementów powinny być równe, a

tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być jednorodne. Betonowa

kostka brukowa powinna   posiadać aprobatę techniczną, wydana przez

uprawnioną jednostkę ( Instytut Badawczy  Dróg i Mostów ).

-  Płyty chodnikowe betonowe

Należy stosować płyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm, gatunku I o

dopuszczalnych odchyłkach wymiaru ( 2 mm

-  Krawężniki

Należy stosować krawężniki betonowe uliczne o wymiarach 15x30x100

cm z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną

-  Obrzeża chodnikowe

Należy stosować obrzeża chodnikowe uliczne o wymiarach 8x30x100 cm

z betonu wibroprasowanego posiadającego aprobatę techniczną

-  Beton – na ławy i naprawę nawierzchni stosować beton klasy B-10

-  Materiały na podsypkę :

- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku I wg  PN-B-11113:1996, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-B-9701:1997 i wody odmiany I odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 ( PN-88/B-32250),

- do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaprawę cementowo-piaskową 1:4,

cement należy stosować klasy nie niższej niż 32,5

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08

3. SPRZĘT

Do wykonania nawierzchni brukowej i płyt betonowych należy stosować

narzędzi brukarskich zaakceptowanych przez Inżyniera.

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do wykonania

robót  proponuje się użyć następującego sprzętu :

- zagęszczarki płytowe.

4. TRANSPORT

Zgodnie z technologią założoną w Dokumentacji Projektowej do transportu

proponuje się  użyć takich środków transportu, jak:

- samochody samowyładowcze 10-20 ton,

- samochód dostawczy do 0,9 tony,

- samochód skrzyniowy do 5 ton.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wykonanie ław pod krawężniki

Krawężniki należy układać na ławie z betonu B-10

5.2. Podsypka pod kostkę cementową

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a

następnie rozściela  się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy

zachowaniu :

- współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35

- wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać

układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna

być  wyprofilowana  i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np.

ręcznymi)  lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana

z suchej zaprawy cementowo – piaskowej to po zwałowaniu nawierzchni

należy ją polać  wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość

podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać

układanie nawierzchni z kostek i o około 20 m. Całkowite ubicie

nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed

rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. Grubość podsypki powinna

wynosić od 3 do 5 cm.

5.3. Układanie nawierzchni z kostki betonowej

5.3.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń

ich układania powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a w

przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada

odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inżynierowi Projektu. Przed

ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i

wytwórni kostek, Inżynier może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m²

wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej.

Układanie kostki można wykonywać ręcznie. Kostkę układa się około 1,5

cm  wyżej od  projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania

podsypka zagęszcza się. Przy krawężnikach stosować należy kostki

regularne łącznikowe dla uzyskania mijania się spoin w kierunku

podłużnym. Powierzchnia kostek  położonych obok urządzeń infrastruktury

technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm

do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm

powyżej  korytek ściekowych ( ścieków).

5.3.2. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki

wibracyjnej  (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia

nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić od krawędzi powierzchni w

kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Ewentualne  nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez

ubijanie w kierunku  wzdłużnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pękniecie) należy

wymienić na kostki całe.

5.3.3. Wypełnianie spoin

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna

wynosić od 3 do 5 mm. Po ułożeniu kostek spoiny należy wypełnić zaprawą

cementowo- piaskową.

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w

sposób  zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić

przez rozlanie  zaprawy  na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny

szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem

zalewania kostka  powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą.

Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami.

5.4. Wykonanie krawężników i obrzeży chodnikowych

Krawężniki i obrzeża należy układać na podbudowie z betonu B-10 przed

rozpoczęciem układania kostki.

6. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót. Kontroli podlegają wszystkie

czynności związane z wykonaniem robót.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania materiałów

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania

materiałów przeznaczonych do budowy chodnika, badania kruszyw i

cementu  przeznaczonych do wykonania podbudowy, a wyniki tych badań

przedstawić  Inżynierowi do akceptacji.

Wykonawca powinien stosować materiały posiadające aprobatę techniczną.

6.2.2. Badania wykonania podbudowy

- wilgotność mieszanki chudego betonu – dopuszczalna tolerancja +10 %, -

20 % w stosunku do określonej w recepturze,

- zagęszczenie podbudowy – dopuszczalna tolerancja  -2 %,

- grubość podbudowy – dopuszczalna tolerancja  ± 1,0 cm,

- spadki poprzeczne – dopuszczalna tolerancja ± 0,5 %,

- grubość podbudowy – dopuszczalna tolerancja ± 1,0 cm,

- rzędne wysokościowe podbudowy – dopuszczalna tolerancja ± 1,0 cm,

- szerokość podbudowy – dopuszczalna tolerancja ± 5,0 cm

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową na podstawie pomiarów wykonanych w terenie jest :

- m²  - ułożonej nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

- m²  - m   - ułożonego krawężnika,

- m   - ułożonego obrzeża chodnikowego,

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i

Specyfikacją  Techniczną, jeśli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem

tolerancji według punktu 6 dały wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania robót obejmuje :

prace pomiarowe i oznakowanie robót,

transport materiałów na miejsce wbudowania,

wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,

ułożenie betonowej kostki brukowej,

ułożenie krawężników i obrzeży,

wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową,

wypełnienie spoin między płytami,

wykonanie pomiarów i badań kontrolnych zgodnie z Dokumentacją Projektową i  Specyfikacją Techniczną,

uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN/B-06714/12   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości

zanieczyszczeń obcych

PN/B-06714/15   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu

ziarnowego

B-11112:1996     Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni

drogowych

BN-68/8931-0     Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego

PN-11113:1996   Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych.

BN-64/8931-02   Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i

podłoża przez obciążenie płytą

BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą

PN-B-11104        Materiał kamienny. Brukowiec

BN-6775-03/02   Prefabrykaty budowlane z betonu, elementy nawierzchni

dróg, lic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne

wymagania i  badania.

Odpowiednie normy Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie

prawodawstwo.

II.  OGRODZENIE

1. WSTĘP.

1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ogrodzenia panelowego.

2.Zakres stosowania ST./

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót.

2.1. Zakres robót objętych ST .

Roboty których dotyczy specyfikacja , obejmują wykonanie ogrodzenia

- ogrodzenie panelowe

- montaż bram wjazdowych

- montaż furtek

2.2. Określenia podstawowe .

2.2.1. Określenia stosowane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

2.2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materiały

- Ogrodzenie panelowe

- Brama wjazdowa zasuwana

- furtki

4. Sprzęt.

Montaż elementów ręcznie.

5. Transport

Materiały mogą być przywożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymagania ruchu drogowego. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

6 . Wykonawstwo.

Przęsła ogrodzenia kutego mocowane będą do słupków stalowych osadzonych w cokołach betonowych w rozstawie co 2,50 m połączonych murkiem betonowym prefabrykowanym (wg projektu typowego stopy prefabrykowane).

W ogrodzeniu przewidziano bramę i furtkę

Przęsła ogrodzenia z kątownika zimno giętego mocowane będą do słupków stalowych osadzonych w fundamentach betonowych w rozstawie co 3,00 m

Posadowienie słupów ogrodzenia systemowe

7.  Kontrola jakości.

7.1.Kontrola jakości materiałów.

Wbudowane materiały musza spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST.

7.2. Kontrola jakości wykonania.

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów

- prawidłowość wykonania dołów pod słupki

- poprawność ustawienia słupków

- prawidłowość wykonania ogrodzenia [wysokość ogrodzenia,]

- prawidłowość montażu paneli

- rozstaw słupków i ich zabetonowanie.

8. Obmiar robót

Jednostka, obmiaru jest ( m2) powierzchni umocnienia.

• Ilość robót została określona w przedmiarze robót

9. Odbiór robót

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny w wyznaczonym terminie.

10. Podstawa płatności

Podstaw, płatności za wykonanie tych robót jest przyjecie ich przez Inspektora.

Cena jednostkowa obejmuje :

• Zakup materiałów i dostarczenie na miejsce wbudowania

• Montaż ogrodzenia bram i furtek

• Wykonanie niezbędnych badań

11. Dokumenty związane.

- Instrukcja montażu producenta

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

- PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia

wymagania i badania

- PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

- BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe

PRZEPUSTY   Z RUR PCV

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót związanych z wykonaniem przepustów na rowach melioracyjnych pod drogami rolniczymi i gminnymi.

  - Zakres stosowania SST

Ogólna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót melioracyjnych.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem przepustów pod korona drogi.

Specyfikacja dotyczy typowych przepustów rurowych bez piętrzenia-monolitycznych

(ze zbioru KB.4-7.7(6)).

Przepusty projektowane na zadaniu to: przepust  o średnicy   600 mm L –6 m z rur PCV dwuwarstwowych karbowanych

Wyszczególnienie robót przepustu:

- Wykonanie dodatkowego wykopu pod budowlę i umocnienia

- Wykonanie podłoża pod rurociąg podsypka z piasku, pospółki

- Ułożenie rur PCV

- Wykonanie z darniny na mur

- Zasypanie ułożonych rur ziemią z dokładnym ubiciem

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej budowy konstrukcyjnej,  służący do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu lub  ruchu kołowego, pieszego.

1.4.2. Przepust monolityczny – przepust, którego konstrukcja

nośna tworzy jednolitą całość, z wyjątkiem przerw dylatacyjnych

i wykonana jest w całości na mokro.

1.4.3. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna

wykonana jest z rur  PCV dwuwarstwowych karbowanych

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania

i składowania

  - Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów, objętych niniejszą SST są:

- materiały na podsypkę,

- rury PCV

- darnina

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

  - Sprzęt do wykonywani przepustów

Wykonawca przystępujący do wykonywania przepustu  powinien wykazać się  możliwością korzystania z następujących sprzętów:

- koparki do wykonywania wykopów głębokich,

- sprzętu do ręcznego wykonywani płytkich wykopów szerokoprzestrzennych,

- innego sprzętu do transportu pomocniczego.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagani dotyczące transportu

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót

  - Raporty przygotowawcze

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

- odwodnienia terenu budowy w zakresie i formie uzgodnionej z Inżynierem,

- regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu według dokumentacji

projektowej i SST,

- czasowego przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu wg dokumentacji projektowej, SST lub wskazówek Inżyniera.

  - 5.1.   Roboty ziemne

5.1.1.        Wykopy

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna

z   SST „ Roboty  ziemne”. Ściany wykopów winny być

zabezpieczone na czas robót wg  dokumentacji projektowej,

SST i zaleceń inżyniera. W szczególności  zabezpieczenie

może polegać na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopów,

- podparciu lub rozparciu wykopów.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być

pozostawiona  niedobrana warstwa gruntu, o grubości,

co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa

ta  powinna być usunięta ręcznie.

Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej

w  dokumentacji projektowej nie może przekraczać +1,0 cm

i -3,0 cm.

5.1.2. Zasypka przepustu

Jako materiał zasypki przepustu należy stosować żwiry, pospółki i piaski, co najmniej średnie.

Zasypkę nad przepustem należy układać jednocześnie z obu stron przepustu, warstwami jednakowej grubości z jednoczesnym zagęszczeniem według wymagań dokumentacji projektowej i SST.

Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy przyjmować wg PN-S-02205 [34].

  - Umocnienie wlotów i wylotów

Umocnienie wlotów i wylotów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową

lub SST. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotu.